## Slide 1: _______ ______ ________ ________ Плетение кружев челноками «Фриволите».
Выполнила Глушкова Нина Григорьевна.
Учитель технологии
шк. пос. Искатели.

## Slide 3: Термин «фриволите» французского происхождения.
В Италии такое кружево называли «окко» – глазок.
В Германии- «шиффхен шпитцен» (плетение челноком).
В странах Азии- «макук» (челнок).
В англоязычных странах- «тетинг» (плетеное кружево).
В Россию кружевное плетение пришло из Франции, чем и объясняется использование французского названия.

## Slide 4
______________ _______ ________ ___ ________ __________ _____ __________ ________ ___ _________
___________ _ _____ _ __ __________ _____ ______ ___ __ ___________ _ ________ _______ _ _ ______ _________
_________ ______ ____
_______ _____ _________ ____ _ _ ______ _ __ __ _____ ______ ______________ _______ ____ _____
Археологические находки челноков для плетения рыболовных сетей — прототипов челноков для фриволите -
повсеместно в Европе и на территории России уводят нас на тысячелетия в глубокую старину. Да и сейчас подобными
челноками плетут сети.
Особенно модно фриволите было в XVIII в. Впрочем, в то же время широко использовались кружева всех видов.

## Slide 5
В конце 60-х годов XX столетия после очень долгого перерыва фриволите начало возрождаться сначала в странах Европы, а в начале 80-х годов и в нашей стране. Плетение кружева челноками увлекательно несложно, и удобно, поскольку этим рукоделием можно заниматься в любых условиях. Фриволите легко осваивают как взрослые, так и дети.
Накидки, шали, косынки, жилеты, жабо, воротники, манжеты, салфетки, скатерти, дорожки, покрывала, декоративные сумочки широко применяются для отделки одежды и интерьера.
Хорошо сочетаются с кружевом фриволите трикотажное полотно ручного и машинного вязания, бисер (плетение и вышивка бисером).

## Slide 6: __________ _ _________ Инструменты и материалы.
Основным рабочим инструментом для плетения кружева фриволите является челнок .
Челноки гогут быть разных размеров в зависимости от вида работы. Одновременно в работе могут быть использованы один, два или несколько челноков.
Челноки могут изготовляться из разных материалов: кости, рога, дерева, пластмасс.

## Slide 8: Вспомогательные инструменты.
Вспомогательные инструменты:
вязальный крючок для захватывания нити при сцеплении элементов кружева (желательно с колпачком);
маленькие ножницы для обрезания концов нити (желательно в футляре);
иголка для распутывания (ослабения) узлов при роспуске плетения;
сумочка-кошелек размером 10x15 см с карманчиком (в сумочку укладывается работа и инструмент, а в карманчик - схема плетения).

## Slide 9
При плетении кружева используют прочные, хорошо скрученные нити: катушечные хлопчатобумажные, "ромашка", "снежинка" и краше, ирис, лилия, мулине, хлопчатобумажный и вискозный гарус, "тюльпан", "мак", льняные и шерстяные нитки различной толщины, суровую нить и люрекс, металлизированную нить, крученый шелк, капроновые крученые нитки, синтетические нитки для рукоделия. Для отделки изделий можно применять различные нитки, которые подходят к данной ткани, можно даже распустить ткань и сплести отделку из полученных ниток. Толщина нитей зависит от вида и назначения изделия.

## Slide 10: Условные обозначения элементов:
пр.уз. - прямой узел (узел Жозефины);
об.уз. - обратный узел;
дв.уз. - двойной узел (узел фриволите);
п - декоративное пико;
и - соединительное пико;
п - двойное соединительное пико;
пж - пико Жозефины;
н - ножка;
пк - полукольцо;
к - кольцо;
д - дуга;
д/к - дуга/кольцо; м - мотив; о - бусина;
х - простой узел (половина гераклова узла).

## Slide 11: Плетение одним челноком. Выполнение прямого узла фриволите (узла Жозефины): 1 - прямой узел; 2 - рабочая нить;3 - ведущая нить
з
2

## Slide 12: _________ _________ ____ . Выполнение обратного узла
1-прямой узел;
2-обратный узел;
3-рабочая нить;
4-ведущая нить;
5 - скобочка узла

## Slide 13: _________ ______ _ __________ Выполнение кольца и полукольца.
После того как сплетено необходимое количество узлов для образования кольца или полукольца, следует: снять с пальцев левой руки рабочую нить;
указательным и большим пальцами левой руки зажать сплетенные узлы так, чтобы первый и последний из них оказались между пальцами;
1-к(12)

## Slide 14: _________ ____ Выполнение пико.
Пико образуется между двумя узлами фриволите, сплетенными на расстоянии, равном двойной высоте пико В таком виде элемент называется открытым пико. Если узлы сблизить, получится закрытое пико.
1
2

## Slide 15: _________ _____ Выполнение колец.
Петля сцепки с обратным закрепляющим узлом считается за один двойной узел (узел фриволите), и они всегда входят в счет схемы узора как один двойной узел.
Длина ножки между сцепляемыми кольцами должна быть равна сумме диаметра кольца и длины сцепляемого пико.

## Slide 16: _________ _____ ______ Соединение колец (сцепка).
1- соединительное кольцо;
2- вытянутая крючком петля;
3- рабочая нить;
4 – ведущая нить.

## Slide 17: _ _ _ _ _ _ 1 - к(ЗпЗп1п1пЗпЗ)

## Slide 18: _____ Прошва
1;3;5; - к(ЗпЗпЗпЗпЗ);
2,6 - к(4п4);4 - к(4п4п2п2п2п2п4п4)

## Slide 19: _______ _____ _________ . Плетение двумя челноками
1 - соединительное пико; 2 - вытянутая крючком петля;
3 - рабочая нить; 4 - ведущая нить

## Slide 20: _________ ________ ____ Выполнение элемента "дуга".
Замкнутый элемент "кольцо" плетут одним челноком, разомкнутый элемент "дуга" - двумя или несколькими
1.- к(4п4п2п2п4п4); 2.- д(4п2п2п4);

## Slide 21: Плетение кружев

## Slide 22: Плетение кружев челноком- «фриволите»

## Slide 23: Крест . 1-к (5п5)-все кольца; 2-д (2п2п2п2п2п2)-все дуги.

## Slide 24
Всего вам доброго
и
удачи вам,
в ваших твореньях!